## Slide 1
URP MEETING
2026.07.20
2026 하계 URP 배윤재 이예준 주형능 이재현

## Slide 2
발표 구성
2
01
설계 산출물 및 검증
02
곱셈기 구조 비교 — Array vs. Wallace
03
정수 정밀도 비교 — SQNR
04
논의 및 추후 계획

## Slide 3
01 설계 산출물
3
RTL · Testbench · Python — 각 정밀도(INT4 / 8 / 16)별 구성
RTL
합성 대상 하드웨어
arrayMatMult.v
Array 곱셈기
wallaceTreeMatMult.v
Wallace tree 곱셈기
power_bench_wrapper.v
LFSR 입력 · 전력 측정용
fpga_top_bram.v
BRAM+7seg · 보드 데모
Testbench
기능 · 전력 검증
tb_MatMult.v
곱셈기 단위 검증
tb_golden_compare.v
시스템 골든 비교
tb_power_bench.v
SAIF 토글 생성
Python
골든 · 정확도
make_golden.py
SQNR (Precision 손실 지표)

## Slide 4
01 검증 ① — RTL 코드 정확성
4
정수 케이스
→
→ .mem
→
RTL 시뮬
→
RTL 정확성 검증
240 / 240
전 조합 정확성 PASS
곱셈기 구조 및 정밀도와 무관하게 RTL 정확성을 검증함
정확도 손실은 곱셈이 아닌 Precision 손실에서 발생

## Slide 5
02 Array vs. Wallace — 결과 (INT8)
5
 | LUT | CARRY4 | Slice | Fmax | Power
Array | 781 | 132 | 285 | 113.8 MHz | 10 mW
Wallace | 779 | 52 | 261 | 113.4 MHz | 9 mW
차이 | −0.3% | −61% | −8.4% | −0.4% | −10%
−61%
CARRY4
−8.4%
Slice
≈ 0%
LUT · Fmax
Wallace의 실질 이득은 속도가 아닌 면적

## Slide 6
02 왜 Wallace가 빠르지 않은가
6
정수 케이스
→
LUT
→
carry4
→
결과
정수 케이스
→
LUT(CSA)
→
ROUTING
→
결과
Array
Wallace

## Slide 7
02 왜 Wallace가 빠르지 않은가
6
CARRY4 전용 캐리 체인 ≈ 0.11 ns/단 vs routing ≈ 0.31 ns/단
전용 하드와이어가 LUT보다 약 3배 빠름 → 트리로 캐리 단수를 줄여도 비트를 옮기는게 느리기 때문에 속도 이득 상쇄
한계
route 비중 ≈ 51 % (칩 사용률 2 %) — 배치 노이즈 영향 가능
INT8은 트리 깊이 차 5단(0.57 ns) — INT16에서 재검증 필요
전력 차이는 mW 해상도 한계 내

## Slide 8
03 검증 ② — SQNR
7
정밀도를 낮추면 결과가 얼마나 부정확해지는가
SQNR = 10·log₁₀ ( Σx² / Σ(x−x̂)² ) [dB]
FP32 원본
→
양자화 round()
→
정수 행렬곱
→
비교 → SQNR
양자화(round)에서만 손실 발생. RTL 검증 ①이 HW = 정수결과를 보장하므로 → Python SQNR = 하드웨어 정확도
Array / Wallace는 bit-exact 등가 → 정확도 축에는 SQNR이 정밀도당 하나만 존재

## Slide 9
03 왜 비교 원본이 FP32인가
8
1
정확도의 정의
공통 참값 없이는
“얼마나 정확한가”
측정 자체가 불가
2
충분한 정밀도
FP32 ≈ 24 bit
측정 대상(INT16)보다
8 bit 이상 정밀
3
응용의 원본
과거 모델
신경망은 FP32로 학습
반례 INT8을 기준으로 삼으면 INT16의 우위가 측정 불가 — 원본에 없는 정보는 만들 수 없음!

## Slide 10
03 INT4 / INT8 / INT16 — SQNR
9
SQNR (dB) vs. 정밀도
Chart: 
| INT4 | INT8 | INT16
SQNR | 12.9 | 38.1 | 86.4
−25 dB
INT8 → INT4 손실
6.02 dB/bit 이론과 일치 (이론 24 vs 실측 25)
INT4 ≈ 잡음 23 %
64×64 × 20회, per-tensor 대칭 양자화
한계 · 실제 태스크 정확도 미검증 · 정규분포 가정

## Slide 11
04 논의 — 정밀도 축 비용 측정 및 추후 계획
10
질문: DW 변경 실험에서 면적·전력을 추가로 측정해야 하는가?
현재 SQNR(정확도)은 3개 정밀도 완료, 비용(LUT/전력/Fmax)은 INT8만 측정된 상태
정확도–비용 트레이드오프 곡선이 프로젝트 결론 → INT4 / INT16 비용 측정이 필요하다고 판단
예상: 곱셈기 면적 ∝ 비트폭² → INT4 ≈ ¼, INT16 ≈ 4배 수준 (DSP 추론 차단 전제)
 | 내용 | 방법
① | INT4 / INT16 면적·전력·Fmax 측정 | 10 ns 런(면적·SAIF 전력) + 3 ns 런(Fmax) 분리
② | INT16에서 Array vs. Wallace 재검증 | 트리 깊이 12단 차이(1.4 ns)에서 속도 격차 확인
③ | 최종 트레이드오프 표 완성 | SQNR – Slice – Dynamic – Fmax 통합
목표: 정밀도별 「정확도 손실 ↔ 자원·전력 절감」 곡선을 실측 기반으로 완성